## Slide 1
SIP : Session Initiation Protocol
MM 개발팀

## Slide 2
SIP란
SIP Functionality
Basic Call Flow
Structure of the protocol
SIP 소개

## Slide 3: SIP 란
SIP : Session Initiation Protocol
차세대 VoIP 프로토콜
Core SPEC : IETF RFC2543 -> RFC3261
하나 또는 그 이상의 참가자와의 통신과 세션의 생성, 변경, 종료에 대한 Application layer 프로토콜
완벽한 멀티미디어 아키텍쳐 구성 위해 IETF 프로토콜과 함께 사용하는 컨포넌트
서비스 제공하지 않고 서비스 구현에 사용될 Primitives를 제공
멀티미디어 아키텍쳐
  RFC 1889 Real-Time Protocol(RTP)
  RFC 2326 Real-Time Streaming Protocol(RTSP)
  RFC 3015 Medai Gateway Control Protocol(MEGACO)
  RFC 2327 Session Description Protocol(SDP)
Notes: RFC 1889 Real-Time Protocol (RTP)
실시간 데이터 전송 및 QoS 에 대한 피드백 제공
RFC 2326 Real-Time Streaming Protocol (RTSP)
스트리밍 미디어 전송을 제어
RFC 3015 Media Gateway Control Protocl (MEGACO)
Public Switched Telephone Network(PSTN)과 IP 네트워크간의 연동을 위한 게이트웨이 제어
RFC 2327 Session Description Protocol (SDP)
멀티미디어 세션 파라미터 정의

## Slide 4: SIP Functionality
User Location
통신에 참가할 단말을 결정
User Availability
통신에 참여할 수신측의 통화 가능 여부 결정
User Capabilities
통신간에 사용될 미디어 및 미디어 파라 미터 결정
Session Setup
수신측 및 송신측에 세션 파라미터 생성
Session Management
세션의 종료, 전환, 세션 파라미터 변경, 부가서비스 연동
▣ SIP의 5대 요소

## Slide 5: SIP Functionality(2)
UA(User Agent)
메시지 송신을 위한 UAC와 메시지 수신 처리를 위한 UAS로 동작
UA와 다른 UA가 직접 연결 설정 하거나 Proxy/Redirect Server 통해 연결 설정
Proxy Server
UA로 부터 수신된 메시지를 다른 도메인의 Proxy/Redirect server로 전달
UA의 메시지 전달 및 과금 정보 유지
Redirect Server
메시지 재전송해야 할 UA 또는 Proxy Server의 주소를 알려 주는 역할
Registrar
UA로 부터 등록 요청 메시지 수신
Location Service 제공을 위한 노드
▣ SIP의 주요 개체

## Slide 6: Basic Call Flow
Media Session
Alice
Bob
SIP Proxy
SIP Proxy
INVITE
INVITE
INVITE
100 Trying
100 Trying
180 Ringing
180 Ringing
180 Ringing
200 OK
200 OK
200 OK
ACK
BYE
200 OK

## Slide 7: Structure of the protocol
Transaction User
Transaction Layer
Transport Layer
Syntax & Encoding
State Management
Transaction Management : retransmission, timeout
Transport Management
Syntax Check, Message Encoding
User
Hook on/off
Ringing
Notes: Transport Layer : UDP가 일반적, TCP or SCTP가 사용 될수 있다.

## Slide 8
Structure of SIP Message
Major Method
Syntax
User Agent(UA)
Dialog
Redirection Server
SIP Elements

## Slide 9: Structure of SIP Message
INVITE sip:bob@biloxi.com SIP/2.0 <CRLF>
Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hG4bKK77
Max-Froward: 70
From: Alice <sip:alice@atlanta.com>
To: Bob <sip:bob@biloxi.com>
Call-ID: z84b4c76e66710@pc33.atlanta.com
CSeq: 214159 INVITE
Contact: <sip:alice@pc33.atlanta.com>
Content-Type: application/sdp
Content-Length:700
v=0
s=example session
c=IN IP4 134.180.144.94
m=audio 3456 RTP/AVP 0 3 4 5
<CRLF>
Start Line(
Request Line /
Response Line)
General Header
Entity
Header
Blank Line
Content
SIP/2.0 200 OK <CRLF>
Text 기반 protocol, UTF-8 charset 사용

## Slide 10: Method
주요 Method | 설명
INVITE | 멀티미디어 세션에 참가시키기 위한 서비스 또는 사용자를 초대 하기 위한 메소드
ACK | 사용자가 INVITE Request에 최종 응답(200 OK)를 받았음을 확인하기 위한 메소드
BYE | 기존의 세션을 종료하기 위한 메소드
CANCEL | 기존의 Request를 취소 하기 위한 메소드
OPTIONS | 서버의 Capability를 요청 하기 위한 메소드
REGISTER | UA가 Registrar Server에 등록하기 위한 메소드
Method | 설명 | 관련 규격
INFO | 기존의 성립된 세션 또는 다이얼로그 내에서 추가적인 정보를 전송 하기 위한 메소드 | RFC 2976
PRACK | UAC가 임시적으로 Response를 승인 하기 위한 메소드 | RFC 3262
SUBSCRIBE | 특정 이벤트를 확인 하기 위해 원격 노드에 요청 하기 위한 메소드 | RFC 3265
NOTIFY | 특정 이벤트 발생 시 응답하기 위한 메소드 | RFC 3265
UPDATE | 세션 설정 파라미터를 업데이트 하기 위한 메소드 | RFC 3311
MESSAGE | SIP IM을 위한 메소드 | RFC 3428
PEFEER | UA가 지금 통신 중인 UA 이외에 또 다른 UA와 통신 하기 위한 메소드 | RFC 3515
PUBLISH | Presence Server에 UA의 상태 정보를 전송 하기 위한 메소드 | RFC 3903

## Slide 11: Request(start line]
Syntax
Description
  Method : 주요 6개의 Method사용 또는 Extension Method 사용
  Request-URI : SIP-URL example
Request-Line = Method SP Request-URI SP SIP-Version CRLF
Request-URI = SIP-URI / SIPS-URI / absoluteURI
SIP-Version = "SIP/2.0"
INVITE sip:bob@biloxi.com SIP/2.0 <CRLF>
sip:j.doe@big.com
sip:j.doe:secret@big.com;transport=tcp
sip:j.doe@big.com?subject=project
sip:+1-212-555-1212:1234@gateway.com;user=phone
sip:1212@gateway.com
sip:alice@10.1.2.3
sip:alice@example.com
sip:alice
sip:alice@registrar.com;method=REGISTER

## Slide 12: SIP Component
SIP and SIPS URI Components
  General Form : [sip:user:password@host:port;uri-parameters?headers]
  User : address 되는 Host에서 특정 Resource의 identifier
  Password : user와 연관된 password (NOT RECOMMMENDED)
  Host : SIP resource를 제공하는 Host ( FQDN, IPV4, IPV6 )
  Port : Request가 보내진 Port
  URI Parameters : “;”로 구분된 request에 영향을 주는 Parameters ( mddr, ttl, etc )
  Headers : URI에서 구성된 Request에 포함된 Header 필드, hname=hvalue로 구성
  Exmaple
    sip:atlanta.com;method=REGISTER?to=alice%40atlanta.com&priority=urgen
    tel:+358-555;postd=pp22=sip:+358-555;postd=pp22@foo.com;user=phone
Tags
  32Bit의 globally unique
  To 와 From header field에서 사용
  Call-ID, To Tag, From Tag를 이용하여 Dialog ID 생성
Notes: Userinfo : user + password + @
URI Component  RFC3261 152 page

## Slide 13: Response(start line]
Syntax
Description
  Status Code : 3-digit interger(1xx, 2xx, 3xx, 4xx, 5xx, 6xx)
  Reason-Phrase : Status code에 대한 설명
Status-Line = SIP-version SP Status-Code SP Reason-Phrase CRLF
SIP/2.0 200 OK

## Slide 14: Status-Code
Code | Description | Example
1xx | Provisional - request 수신, request의 진행 상태 | 100 Trying 180 Ringing 181 Call is Being Fowarded 183 Session Progressing
2xx | Success – Request의 정상 처리 완료 | 200 OK 202 Acceptable
3xx | Redirection – 사용자의 새로운 UA에 대한 정보 | 300 Multiple Choices 301 Moved Permanently 302 Moved Temporarlly
4xx | Client Error – Request에 대한 호를 더 이상 진행 할 수 없음, UA는 메시지지의 변경 없이 Request를 반복 해서는 안됨 | 401 Unauthorized 406 Not Acceptable 407 Proxy Authentication Requireed 486 Busy Here 487 Request Terminated 488 Not Acceptable Here
5xx | Service Error - 서버 상에 구현 되지 않은 서비스를 요구 한 경우 | 502 Bad Gateway 503 Service Unavailable
6xx | Global Failure – 요청 메시지가 어떤 다른 서버에서도 수행할 수 없음을 알림 | 600 Busy Everywhere 603 Decline

## Slide 15: Header Fields
Syntax
Description
  Multiple lines를 지원
  동일한 이름의 parameter는 다시 사용 할 수 없다.
  Field의 순서는 상관 없으나 빠른 파싱을 위해 proxy processing(Via, Record-Route, Proxy-Require, Max-Forwards, Proxy-Authorization)에 필요한 header fields가 상위에 위치 하도록 권장
  Value는 case-insensitive (단 “” 안에 있는 경우는 sensitive)
Field-name:field-value *(;parameter-name=parameter-value)
Subject:lunch
Subject:I know you’re there
Pick up the phone

## Slide 16: UA(User Agent) 란
User agent는 end system을 의미
UA의 종류는 reqeust를 생성 하는 실체인 UAC와 request에 응답을 하는 실체인 UAS로 나눈다.
UA의 동작
  UAC의 request  Proxy server  UAS
  UAS의 Response  UAC
Request Messages
INVITE
ACK
BYE
CANCEL
REGISTER
OPTIONS
Response Messages
1xx : Informational
2xx : Success
3xx : Redirection
4xx : Client Error
5xx : Server Error
6xx : Global Error
UAC
UAS
Request
Response

## Slide 17: UAC(User Agent Client)
Request message를 전송 하는 주체
Start-line에 Request method를 사용하여 전송
Request-URI : To 필드의 URI로 설정(REGISTER Method는 제외)
필수 Request message header
  Via
  Request에 대한 응답을 받고자 하는 주소를 나타냄
  To
  논리적인 request의 수신자 혹은 유저의 AOR(address-of-record)
  From
  Request를 송신 하는 UA의 논리적인 식별자
  Call-ID
  하나의 호에 대한 unique indentifier, UA가 보낸 request와 response에 대해 동일
  CSeq
  트랙잭션 식별 및 순서를 나타냄(sequence number)
  Max-Forward
  목적지 까지의 최대 홉 수 (Default : 70)
  Contact
  SIP URI를 포함 하며 UAC로 접근 할 수 있는 직접 적인 경로
Notes: Register의 Request-URI ? 등록이 의미하게 되는 위치 서비스의 서비스 도메인의 이름.
To header Field ? 등록, 조회, 변경 될 주소 SIP SIPS Uri 형식

## Slide 18: Request message header
Via
  Request 메시지를 생성시 반드시 존재 해야 되는 header
  UAC의 Request에 대한 Response를 받고자 하는 위치를 식별
  Transport layer에 사용되는 Protocol 종류를 나타냄(UDP, TCP, etc…)
  protocol name, protocol version, 전송 프로코톨
  (ex: Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hG4bK776asdhds)
  Branch parameter가 반드시 포함 되어 있어야 함
    Branch ID는 유일한 키이어야 하며 Transaction ID로 사용
    Magic cookie인 “z9hG4bK”로 시작
To
  논리적 request의 수신자, 또는 UA의 AOR 혹은 요구 대상의 자원
  SIP, SIPS URI, tel URL(RFC 2806) 등을 사용 가능
  Example
  To: Carol <sip:carol@Chicago.com>

## Slide 19: Request message header
From
  유저의 AOR, request 개시자의 논리적인 식별자
  IP 주소나 FQDN(Fully Qualified Domain Name)을 가급적 포함 하지 않는다.
  Tag 파라미터를 반드시 포함, 식별키로 사용
  Example
    From: “Bob” <sips:bob@Biloxi.com> ;tag=a48s
    From: sip:+12125551212@phone2net.com;tag=887s
    From: Anonymous <sip:c8oqz84zk7z@privacy.org>;tag=hyh8
Call-ID
  Dialog의 고유 식별자, 하나의 dialog내에 동일하게 사용
  암호화된 랜덤 식별자로 생성(RFC 1750)하여 사용하기를 권고
  (hjjacking 방지, collisions 줄임)
  Case-sensitive 이고 byte by byte로 비교
  Example
  Call-ID: f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6@foo.bar.com

## Slide 20: Request message header
CSeq
  트랙잭션 식별 및 순서를 나타냄(sequence number)
  32-bit unsigned integer
  Example
  CSeq: 4711 INVITE
Max-Forwads
  목적지 까지의 최대 홉 수
  Default value 70
Contact
  UAC에 접근 할 수 있는 직접적인 경로를 나타냄
  일반적으로 FQDN을 사용하며 Domin name으로 등록 하지 않는 경우 IP Address를 사용
Supported and Require
  Supported : 지원 되는 모든 Extension을 열거
  (Example  Supported: 100rel)
  Require : request를 처리하기 위해 지원 해야 하는 extension
  (Example  Require: 100rel)

## Slide 21: UAS(User Agent Server)
Request message를 수신하는 주체
Request의 처리는 원자성을 지닌다.
UAS는 provisional response를 발생 하지 않아야 한다. (except INVITE)
Request 처리 과정
  Method 조사
  UAS에서 지원 가능한 Method 인지 확인, 미지원 시 405(Method Not Allowed) Response 생성
  Header 조사
  UAS에서 이해 할 수 없는 header에 대해서 무시 한다.
  request 처리에 필수적이지 않은 header는 어떤 상황도 무시 한다.
  Content 처리
  Content-Type, language, encoding등을 확인 하여 처리
  Applying Extension
  Request 처리
  Method에 따라 request 처리
  Response 생성
Notes: [Content 처리]
- 지원 하지 않는 Content-type이며 415(Unsupported Media Type) response로 request 거부
이때 지원 하지 않는 Content-type이 있는 경우 response시 지원 하는 body type을 Accept 헤더 필드에 포함해야함
[Applying Extension]
- Request의 supported 헤더 필드에 지원 되는 extension을 가리키고 서버에서 요구되는 extension이 UAC에서 지원 하지 않는 다면 UAS는 UAC에서 지원 되는 확장이나 SIP 기본 기능에 의존해서 처리
만약 UAS에서 지원 하는 extension 없이는 진행이 불가한 경우 421(Extension Required)를 보낼수 있다.

## Slide 22: Dialogs 란
일정 시간 동안 유지 되는 두개의 UA간의 peer-to-peer 관계
Dialog는 각 UA 별로 dialog ID(Call-ID, local tag, remote tag)로 구분
Dialog ID 생성
  UAC : Call-ID(Call-ID value), To field(remote tag), From field(local tag)
  UAS : Call-ID(Call-ID value), To field(local tag), From field(remote tag)
Dialog의 구성 요소
  Route set : peer로 request를 전송하는 경로
  “early” state : provisinal response(1xx response)
  “confirmed” state : 2xx final response
  Dialog 상에서 response가 도착 하지 않으면 early dialog는 종료 된다.
INVITE의 경우는 2xx response에 대한 ACK도 dialog에 포함 된다.

## Slide 23: Dialogs내의 구성
To field : remote URI, remote tag value
From field : local URI, local tag value
Call-ID : dialog 내에 유일키
Cseq : Request 마다 1씩 증가, 단 ACK CANCEL은 제외
Routing을 위해 Route set header를 사용
(Ex. Route:<sip:proxy2>,<sip:proxy3;lr>,<sip:user@remoteua>)
Contact : response를 직접 전달 받을 수 있는 주소
그 외 field는 Method 마다 필요시 사용 가능

## Slide 24: Redirect Servers
Request에 대해서 UA나 Proxy Server에 직접 전달 하지 않고 Forward 될 UA나 Proxy server의 주소를 알려 주는 역할을 담당
UAC의 request에 대해 response 내에 routing 정보를 넣어 반환 한다.
Redirect server는 절대 SIP request를 발생 시키지 않는다.
Request에 대해 redirect server는 3xx response를 반환 할 때 Contact 헤더 필드 내에 부가 적인 위치들의 목록을 넣는다.
3xx response를 전송 시 expire parameter는 Contact 데이터의 유효주기를 의미
Expire는 초 단위 이며 Default 값은 3600 이다.
CANCEL request에 대한 응답으로 2xx response를 반환 해야 한다.
이해할 수 없는 Header field나 option tag, method는 무시한다.

## Slide 25: Redirect Call Flow
Alice
Bob(soft phone)
Redirect Server
Bob(phone)
Media Session
INVITE(To:bob@phone.biloxi.com
302 “Moved Temporarily”
(Contact:bob@swphone.biloxi.com
ACK
INVITE(To:bob@swphone.biloxi.com)
180 Ringing
200 OK
ACK

## Slide 26: Canceling a Request
CANCEL Method를 사용하여 Request를 취소 할 수 있다.
UAC에서 이전에 보내진 Request를 취소 하기 위해 사용
이미 final response가 주어진 UAS에 대해선 request에 아무런 영향도 주지 않는다.
일반적으로 응답 시간이 오래 걸리는 INVITE에 유용하게 사용
UAS가 CANCEL에 매칭 되는 transaction을 찾을수 없다면 481(Call Leg/Transaction Does not Exist) response 처리
CANCEL 에 매칭 되는 transaction이 있다면 487(Request Terminated) response 처리

## Slide 27: Registerations
AOR과 하나 이상의 contact address를 결부 시키는 것을 의미(바인딩)
  AOR(Address of Record), 외부 도메인에서 현재 통신 하려는 사용자
(Ex. Bob@biloxi.com)
  Contact Address
  등록된 단말의 특정 주소
  즉 사용자가 나중에 통신하려는 등록된 단말의 특정 주소를 의미
REGISTRAR Method를 사용하여 등록
Registrar는 6xx 응답을 생성 하면 안 된다.
바인딩을 추가, 제거, Query 기능 제공
필수 header field
  Request-URI : 등록이 의미 하게 되는 위치 서비스의 도메인 이름
  To : 등록/조회/변경을 원하는 주소
  From : Registrar request를 보내는 UA의 AOR
  Call-ID : UAC <-> Registrar의 Call-ID는 동일한 값을 사용.
  Cseq : Transaction ID sequence number
  Contact : Binding Address

## Slide 28: Call flow for Register
REGISTER sip:registrar.biloxi.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP bobspc.biloxi.com:5060;branch=z9hG4bKnashds7
Max-Forwards: 70
To: Bob <sip:bob@biloxi.com>
From: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=456248
Call-ID: 843817637684230@998sdasdh09
CSeq: 1826 REGISTER
Contact: <sip:bob@192.0.2.4>
Expires: 7200
Content-Length: 0
REGISTER
200 OK
Bob
Register
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP bobspc.biloxi.com:5060;branch=z9hG4bKnashds7
;received=192.0.2.4
To: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=2493k59kd
From: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=456248
Call-ID: 843817637684230@998sdasdh09
CSeq: 1826 REGISTER
Contact: <sip:bob@192.0.2.4>
Expires: 3600
Content-Length: 0
Request
Response

## Slide 29: Register example

## Slide 30: Querying for capabilities
OPTIONS Method를 사용하여 Capability 조회
UA/Proxy server의 capability를 링이 울리지 않고도 확인
확인 가능한 정보
  Method
  Content types
  Extensions
  Codecs
모든 UA는 OPTIONS method를 지원 하여야 한다.
Request-URI header가 OPTIONS의 target를 나타냄
Dialog가 설정된 후에도 peer의 capability를 알기 위해 전송 가능
Accept header가 반드시 포함 되어야 한다.
  (지원 가능 여부 표현, ex, Accept: application/sdp)
OPTIONS에 대한 200 OK response에 포함 되어야 하는 header
  Allow, Accept, Accept-Encoding, Accept-Language, Supported
Notes: Options에 대한 200 OK는 지원 가능한 모든 내용을 header에 포함하여 전송.

## Slide 31: Call flow for OPTIONS
OPTIONS sip:carol@chicago.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hG4bKhjhs8ass877
Max-Forwards: 70
To: <sip:carol@chicago.com>
From: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=1928301774
Call-ID: a84b4c76e66710
CSeq: 63104 OPTIONS
Contact: <sip:alice@pc33.atlanta.com>
Allow: INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,REFER,SUBSCRIBE, NOTIFY
Accept: application/sdp,application/pidf-xml
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hG4bKhjhs8ass877
To: <sip:carol@chicago.com>
From: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=1928301774
Call-ID: a84b4c76e66710
CSeq: 63104 OPTIONS
Contact: <sip:alice@pc33.atlanta.com>
Allow: INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,REFER,SUBSCRIBE, NOTIFY
Accept: application/sdp,text/plain,image/jpeg
Content-Length: 274
OPTIONS
200 OK
Alice
Carol

## Slide 32: Initiating a Session
일반적은 호 절차는 INVITE, ACK, BYE Method를 사용
INVITE Request는 서버와의 session 확인 요청 method
ACK는 session이 최종 성립 되었음을 알리는 method
BYE는 session을 종료 요청 method
UAS는 1개 혹은 그 이상의 provisional response(1xx)를 전송
  (UAC에서 현재 Called와 세션 처리 진행중임을 알림)
Session 성립 수용 시 2xx response를 UAS에서 전송
UAS가 호를 Redirect해야 하는 경우 3xx response를 전송
Callee가 호를 받으려 하지 않을 때 혹은 받을 수 없을 때는 Reject response 발생
  486 (Busy Here) response 또는 488 (Not Acceptable here) response 전송
INVITE를 지원 하는 UA는 반드시 ACK, CANCEL, BYE도 지원 해야 함

## Slide 33: Simple Call flow for initiation
Alice
Carol
INVITE
200 OK
ACK
Session Established
BYE
200 OK

## Slide 34: Simple Call flow for initiation
Invite
Invite
200 OK
200 OK
ACK
Session Established
BYE
Alice
Bob
SIP Proxy
Alice가 Bob의 정확한 주소를 알수 없기 때문에 Proxy 서버를 이용하여 밥의 정확한 주소를 확인
이때 Alice는 SIP Proxy 서버의 주소만 알고 있으면 모든 목적지로 INVITE를 전달 할수 있다.

## Slide 35: Modifying and Existing Session
진행 중인 session의 상태를 변경 하는 방법
기존 dialog내에서 INVITE request를 전송 하는 방법은 re-INVITE이다.
Caller와 Callee는 기존 세션을 변경 할수 있다.
Alice
Carol
INVITE
200 OK
ACK
Session Established
reINVITE(hold)
200 OK
ACK

## Slide 36
Overview of Proxy
Call Flow with Proxy
Loose Routing
Strict Routing
Proxy

## Slide 37: Overview of Proxy
SIP Request/Response를 route 하는 element
Request에 대해 stateful 또는 stateless 모드로 동작
  Stateless Proxy
    request/response를 하나의 element에게 단순 전달
    기존 전달 되었던 메시지에 대한 정보를 기억 하지 않음
  Stateful Proxy
    SIP Transaction 처리 엔진
    request/response와 관련 forward된 request를 대한 정보를 기억
    fork 기능 제공

## Slide 38: Stateful Proxy
Request에 대해서 처리 절차
  Request 의 검증(항목 검사 실패 시 error code 반환)
    Reasonable syntax(규격에 맞는 포맷인지 확인)
    URI Scheme
    Request-URI가 알 수 없은 scheme인 경우 416(Unsupported URI scheme) response 전송
    Max-Forwards
    Loop Detection(optional)
    Proxy-Require
    Proxy-Authorization
  Routing 정보 사전 처리
  Request의 목적지 설정
  각 목적지로 request 전달
  모든 response 처리

## Slide 39: Call flow with Stateless Proxy
Invite
Invite
200 OK
200 OK
ACK
Session Established
BYE
Alice
Bob
SIP Proxy
앨리스는 밥의 주소를 알 수 없기 때문에 Proxy 서버를 이용하여 밥의 정확한 주소를 확인 할 수 있다.
이때 앨리스는 SIP Proxy 서버의 주소만 알고 있으면 모든 목적지로 INVITE를 전달 할 수 있다.
SIP Proxy는 앨리스로부터 전송 받은 INVITE 에 Via 헤더를 추가 하여 200OK 가 자신을 경유 하도록 설정 하여
위와 같은 Flow가 이루어 진다.

## Slide 40: Call flow with Stateless Proxy
u1
INVATE sip:callee@domain.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP u1.example.com;branch=z9hG4bKnashds8
Contact: sip:caller@u1.example.com
INVATE sip:callee@domain.com SIP/2.0
Via:SIP/2.0/UDP p1.example.com;branch=z9hG4bK77ef4c2312
Via: SIP/2.0/UDP u1.example.com;branch=z9hG4bKnashds8
Contact: sip:caller@u1.example.com
INVITE sip:callee@u2.domain.com SIP/2.0
Via:SIP/2.0/UDP p2.domain.com;branch=z9hG4bA212ssd
Via:SIP/2.0/UDP p1.example.com;branch=z9hG4bK77ef4c2312
Via: SIP/2.0/UDP u1.example.com;branch=z9hG4bKnashds8
Contact: sip:caller@u1.example.com
p1
p2
u2
NAT
192.168.1.1
SIP/2.0 200 OK
Via:SIP/2.0/UDP p2.domain.com;branch=z9hG4bA212ssd
Via:SIP/2.0/UDP p1.example.com;branch=z9hG4bK77ef4c2312
Via: SIP/2.0/UDP u1.example.com;branch=z9hG4bKnashds8
Contact: sip:callee@u2.domain.com
SIP/2.0 200 OK
Via:SIP/2.0/UDP p1.example.com;branch=z9hG4bK77ef4c2312
Via: SIP/2.0/UDP u1.example.com;branch=z9hG4bKnashds8
Contact: sip:callee@u2.domain.com
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP u1.example.com;branch=z9hG4bKnashds8
Contact: sip:callee@u2.domain.com

## Slide 41: Call flow with Stateful Proxy
Invite
Invite
200 OK
200 OK
Session Established
Alice
Bob
SIP Proxy
Invite뿐만 아니라 ACK, BYE 메시지 까지 Proxy Server를 경우 하도록 할 필요가 있는 경우
즉 호 Dialog 상태 감시 및 메시지 내용 변경, 과금 생성이 필요한 경우
모든 메시지를 Proxy 서버를 경유 하도록 할 필요가 있다.
이때 사용하는 것이 Route 헤더 및 Record Route 이다.
SIP Proxy를 경우 하면서 Via 필드와 Record-Route 또는 Route 헤더가 추가 된다.
ACK
ACK
BYE
BYE
200 OK
200 OK

## Slide 42: Call flow with Stateful Proxy
u1
INVATE sip:callee@domain.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP u1.example.com;branch=z9hG4bKnashds8
Contact: sip:caller@u1.example.com
INVATE sip:callee@domain.com SIP/2.0
Via:SIP/2.0/UDP p1.example.com;branch=z9hG4bK77ef4c2312
Via: SIP/2.0/UDP u1.example.com;branch=z9hG4bKnashds8
Contact: sip:caller@u1.example.com
Record-Route: <sip:p1.example.com;lr>
INVITE sip:callee@u2.domain.com SIP/2.0
Via:SIP/2.0/UDP p2.domain.com;branch=z9hG4bA212ssd
Via:SIP/2.0/UDP p1.example.com;branch=z9hG4bK77ef4c2312
Via: SIP/2.0/UDP u1.example.com;branch=z9hG4bKnashds8
Contact: sip:caller@u1.example.com
Record-Route: <sip:p2.domain.com;lr>
Record-Route: <sip:p1.example.com;lr>
p1
p2
u2
NAT
192.168.1.1
SIP/2.0 200 OK
Via:SIP/2.0/UDP p2.domain.com;branch=z9hG4bA212ssd
Via:SIP/2.0/UDP p1.example.com;branch=z9hG4bK77ef4c2312
Via: SIP/2.0/UDP u1.example.com;branch=z9hG4bKnashds8
Contact: sip:callee@u2.domain.com
Record-Route: <sip:p2.domain.com;lr>
Record-Route: <sip:p1.example.com;lr>
SIP/2.0 200 OK
Via:SIP/2.0/UDP p1.example.com;branch=z9hG4bK77ef4c2312
Via: SIP/2.0/UDP u1.example.com;branch=z9hG4bKnashds8
Contact: sip:callee@u2.domain.com
Record-Route: <sip:p2.domain.com;lr>
Record-Route: sip:p1.example.com;lr
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP u1.example.com;branch=z9hG4bKnashds8
Contact: sip:callee@u2.domain.com
Record-Route: <sip:p2.domain.com;lr>
Record-Route: <sip:p1.example.com;lr>
Notes: Via : UAC, UAS 메시지 모두 포함 하여 SIP 라우팅 정보를 기록
Record-route : SIP Proxy 주소의 라우팅 정보만 기록(UAC, UAS 미 포함)
Loose routing : lr

## Slide 43: Call flow with Stateful Proxy
u1
BYE sip:callee@u2.domain.com SIP/2.0
Route: <sip:p1.example.com;lr>,<sip:p2.domain.com;lr>
p1
p2
u2
NAT
192.168.1.1
BYE sip:callee@u2.domain.com SIP/2.0
Route: <sip:p2.domain.com;lr>
BYE sip:callee@u2.domain.com SIP/2.0
Notes: Route : record route header의 list, request가 거쳐 가야할 Proxy의 경로

## Slide 44: Loose Routing, Strict Routing
Request-URI와 Route Header field 값을 어떻게 사용하여 Routing 하느냐에 따라 구분 한다.
lr parameter로 loose routing 여부 구분
Strict Routing
  송신지에서 수신지까지 경유 하는 element를 지정
  RFC 2543 규격에 명시
  Example
  Record-Route: <sip:p3.middle.com>
Loose Routing
  Top Route Header 값으로 메시지를 전달 하다가 없다면 Request-URI 값을 전달 하는 것을 의미
  RFP 3261에서 권장 하는 routing 방법(유연성을 위해)
  Example
  Record-Route: <sip:p3.middle.com;lr>

## Slide 45: Example of Strict Routing
UA 사이에 총 4개의 proxy를 거쳐 dialog가 구성되는 환경을 가정한다.
메시지 전달 경로는 U1->P1->P2->P3->P4->U2
P3 Proxy는 strict-routing 방식으로 구현
INVITE sip:callee@u2.domain.com SIP/2.0
Contact: sip:caller@u1.example.com
Record-Route: <sip:p4.domain.com;lr>
Record-Route: <sip:p3.middle.com>
Record-Route: <sip:p2.example.com;lr>
Record-Route: <sip:p1.example.com;lr>
U2에 도착한 INVITE 메시지
BYE sip:caller@u1.example.com SIP/2.0
Route: <sip:p4.domain.com;lr>
Route: <sip:p3.middle.com>
Route: <sip:p2.example.com;lr>
Route: <sip:p1.example.com;lr>
U2에서 전송한 BYE 메시지
BYE sip:p3.middle.com SIP/2.0
Route: <sip:p2.example.com;lr>
Route: <sip:p1.example.com;lr>
Route: <sip:caller@u1.example.com>
P4P3로 전송한 메시지
P3P2로 전송한 메시지
BYE sip:p2.example.com;lr SIP/2.0
Route: <sip:p1.example.com;lr>
Route: <sip:caller@u1.example.com>
BYE sip:caller@u1.example.com SIP/2.0
Route: <sip:p1.example.com;lr>
P2P1로 전송한 메시지
BYE sip:caller@u1.example.com SIP/2.0
P1U1로 전송한 메시지
Notes: P2->P1 P2는 u1.example.com에 대한 책임이 없다. Header 값을 근거로 request를 보낸다.
P1->U1 P1은 자신의 최상위 Route 헤더 임을 알고 그 값을 제거 후 U1으로 전송

## Slide 46: Example of Loose Routing
UA 사이에 총 4개의 proxy를 거쳐 dialog가 구성되는 환경을 가정한다.
메시지 전달 경로는 U1->P1->P2->P3->P4->U2
INVITE sip:callee@u2.domain.com SIP/2.0
Contact: sip:caller@u1.example.com
Record-Route: <sip:p4.domain.com;lr>
Record-Route: <sip:p3.middle.com;lr>
Record-Route: <sip:p2.example.com;lr>
Record-Route: <sip:p1.example.com;lr>
U2에 도착한 INVITE 메시지
BYE sip:caller@u1.example.com SIP/2.0
Route: <sip:p4.domain.com;lr>
Route: <sip:p3.middle.com;lr>
Route: <sip:p2.example.com;lr>
Route: <sip:p1.example.com;lr>
U2에서 전송한 BYE 메시지
BYE sip:caller@u1.example.com SIP/2.0
Route: <sip:p3.middle.com;lr>
Route: <sip:p2.example.com;lr>
Route: <sip:p1.example.com;lr>
P4P3로 전송한 메시지
P3P2로 전송한 메시지
BYE sip:caller@u1.example.com SIP/2.0
Route: <sip:p2.example.com;lr>
Route: <sip:p1.example.com;lr>
BYE sip:caller@u1.example.com SIP/2.0
Route: <sip:p1.example.com;lr>
P2P1로 전송한 메시지
BYE sip:caller@u1.example.com SIP/2.0
P1U1로 전송한 메시지
Notes: P2->P1 P2는 u1.example.com에 대한 책임이 없다. Header 값을 근거로 request를 보낸다.
P1->U1 P1은 자신의 최상위 Route 헤더 임을 알고 그 값을 제거 후 U1으로 전송

## Slide 47
Transaction
Transport
Component
Header Fields
Response Codes
SIP Message

## Slide 48: Transactions
하나의 Request와 하나 이상의 Responses로 구성
  INVITE transaction : Final Response가 2xx response가 아닌 경우 ACK까지 포함
Client Transaction
  TU로부터 Requset를 받아 Server Transaction으로 전송.
  Response를 수신하여 TU로 전달.
Server Transaction
  Transport Layer로부터 Requset를 받아 TU으로 전송.
  TU로부터 Response를 수신하여 Transport Layer를 통해 reponse 전송.
UAC
UAS
Outbound Proxy
Inbound Proxy
CT
CT
CT
ST
ST
ST
Request
Request
Request
Response
Response
Response
transaction
Notes: Client Transaction (CT)
  receiving a request from the Transaction User (TU) and deliver it to a ST
  receiving responses and delivering them to the TU
Server Transaction (ST)
  receiving requests from the transport layer and deliver them to the TU
  accepting responses from the TU and delivering them to the transport layer for transmission

## Slide 49: INVITE Client Transaction
State Machine
  Calling, Proceeding, Completed, Terminated로 구성.
Timer A,B,D
  Timer A(T1) : Round-Trip Time(RTT), Default : 500ms
  Unreliable Transport(UDP) 시, 재전송 시간은 2배수로 처리.
  Timer B : 64*T1, Transaction Timeout
  Timer D : 32 sec( Unreliable Transport )
  300-699 response 수신 후 ACK를 발신 할 때까지의 상태
Calling
Proceeding
Completed
Terminated
INVITE from TU INVITE sent
1xx 1xx to TU
300-699 ACK sent, resp. to TU
Timer D fires -
Timer B fires or Transport Err.. inform TU
2xx 2xx to TU
2xx 2xx to TU
Transport Err. Inform TU
300-699 ACK sent
1xx 1xx to TU
Timer A fires Reset A, INVITE sent
300-699 ACK sent resp. to TU
controls request retransmissions
unreliable transports : at least 32sec
reliable transports : 0

## Slide 50: INVITE Server Transaction
State Machine
  Proceeding, Completed, Confirmed, Terminated로 구성.
Timer G,H,I
  Timer G : T1 (Unreliable), Response 재전송 Timer. T2까지 2배수로 증가.
  Timer H : 64*T1, Server Transaction이 Response 재전송을 완료하는 시간
  Timer I : Unreliable(T4)
Proceeding
Completed
Confirmed
Terminated
INVITE pass INV to TU send 100 if TU won’t in 200ms
300-699 from TU send response
ACK -
Timer I fires -
Timer H fires or Transport Err. Inform TU
Transport Err. Inform TU
INVITE send response
unreliable transports: T4 reliable transports : 0
INVITE send response
2xx from TU send response
101-199 from TU send response
Timer G fires send response
determines retransmitting timeout
controls response retransmissions
Notes: Timer G, H, I
  Timer G : unreliable transport(T1), reliable transport(0)
  Timer H : all transport(64*T1)
  Timer I : unreliable transport(T4), reliable transport(0)

## Slide 51: Non-INVITE Client Transaction
State Machine
  Trying, Proceeding, Completed, Terminated로 구성.
Timer E,F,K
  Timer E : 500ms (Unreliable Transport), 재전송 시간은 2배수로 처리.
  최고 T2 시간만큼 증가.
  Timer F : 64*T1, Transaction Timeout
  Timer K : T4 sec (Unreliable Transport), Default : 5 sec
Trying
Proceeding
Completed
Terminated
Request from TU send request
1xx 1xx to TU
200-699 resp. to TU
Timer K -
Timer F or Transport Err. inform TU
Timer F or Transport Err. inform TU
Timer E send req
Timer E send request
200-699 resp. to TU
controls request retransmissions
unreliable transports : T4
reliable transports : 0
1xx resp to TU
controls transaction timeout

## Slide 52: Non-INVITE Server Transaction
State Machine
  Trying, Proceeding, Completed, Terminated로 구성.
Timer
  Timer J : Unreliable Transport(64*T1)
Trying
Proceeding
Completed
Terminated
Request received pass to TU
1xx from TU send response
200-699 from TU send response
Timer J fires -
unreliable transports: 64*T1 reliable transports : 0
Request send response
1xx from TU send response
200-699 from TU send response
Transport Err. Inform TU
Request send response
Transport Err. Inform TU

## Slide 53: Transport
Network Transport 상에서 Request 및 Response 전송
  Connection-oriented Transport의 경우 Request / Response에 사용될 connection을 결정하는 기능 포함.
Transport Protocol (TCP, SCTP, TLS)의 Connection 관리
  Connection이 transport layer에 의해 open될 때
    index가 destination IP, port, transport로 설정
  Connection이 transport layer에 의해 accept될 때
    index가 source IP, port, transport로 설정
Connection의 Last 메시지를 송/수신 후 실행이 완료 되는 동안 Connection을 Open 한 상태로 유지
  Transaction을 완료할 최소 시간 64*T1 이상이어야 함.
Notes:         .
        .

## Slide 54: Transport Client Side
Sending Request
  Known MTU > 200 bytes, Unknown MTU > 1300 bytes 의 경우 TCP로 전달
  Top via 값이 Transport Protocol에서 변경된다면, Top via를 변경.
  Multicast로 전송 시, via에 maddr parameter를 추가 후, ttl을 True로 setting
  Request 전송 전, via에 Sent-by(IP or host name and port) 값을 추가
  Same or different connection으로 Response를 수신 준비
  Multicast의 경우 다수의 responses 수신 준비.
Receiving Responses
  Request의 sent-by parameter와 response의 top via 일치 확인
  Client Transaction이 존재 시
    Response matching 시, transaction에 전달.
    Response non-matching 시, Core( proxy, UA )로 전달.

## Slide 55: Transport Server Side
Receiving Requests
  DNS Lookup의 결과(IP, port, transport)로의 Request 수신 준비.
  Request 수신 시, sent-by parameter를 Check.
  Sent-by paramater의 host에 따라 via에 received parameter 추가
    Sending response에서 사용되기 위함
  Server matching transaction이 있을 경우, transaction으로 전달.
  Server matching transaction이 없을 경우, core(proxy, UA)로 전달.
Sending Responses by using via header field
  Reliable trasport protocol 이용 시, Open된 transaction의 source 이용
    Unreliable의 경우, received 및 sent-by parameter or default 값을 이용.
  Via의 maddr parameter가 있을 경우, maddr의 address로 response 전송.
  Top Via의 received parameter가 있을 경우, received의 address로 전송.
INVITE sip:bob@Biloxi.com SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP bobspc.biloxi.com:5060 INVITE sip:bob@Biloxi.com SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP bobspc.biloxi.com:5060;received=192.0.2.4

## Slide 56: Header Fields - 1
Header Field | Where | Description | Proxy | ACK | BYE | CAN | INV | OPT | REG
Accept | R | Acceptable media-type 명시 Default : application / sdp |  | - | o | - | o | m* | o
Accept | 2xx |  |  | - | - | - | o | m* | o
Accept | 415 |  |  | - | c | - | c | c | c
Accept-Encoding | R | Accept와 유사. Response에 받아 들일 수 있는 Content-coding을 제한. Default : identity |  | - | o | - | o | o | o
Accept-Encoding | 2xx |  |  | - | - | - | o | m* | o
Accept-Encoding | 415 |  |  | - | c | - | c | c | c
Accept-Language | R | 사용되는 Language를 명시. Default : all of language |  | - | o | - | o | o | o
Accept-Language | 2xx |  |  | - | - | - | o | m* | o
Accept-Language | 415 |  |  | - | c | - | c | c | C
Alert-Info | R | UAS의 Ring Tone을 대신할 Alert을 명시 | ar | - | - | - | o | - | -
Alert-Info | 180 | UAC의 Ring Tone을 대신할 Alert을 명시 | ar | - | - | - | o | - | -
Notes: Where Filed  R : Request에만 설정, r : response에만 설정, C : request에서 response로 Copy
Proxy Filed  a : proxy가 해당 필드가 없을 경우 Add 가능, m : Proxy는 해당 필드 값을 Modify 가능,
d : Proxy는 해당 필드 값을 Delete 가능, r : proxy는 해더 필드를 read 가능, 해당 필드는 encrypted 될 수 없음.
Operation Field  c : 조건부로. 해더 필드의 필요성은 context에 의존.
m : 필수조건
m* : 필수조건이지만, Client/Server는 해당 해더 필드 없이 메시지를 받을 수 있어야 함.
o : 선택적
t : TCP protocol에서 필수조건, Client/Server는 해당 해더 필드 없이 메시지를 받을 수 있어야 함.
* : 이 헤더 필드는 메시지 body가 empty가 아닌 경우 요구 된다.
"Optional"의 의미
“Optional"은 한 element가 request 또는 response내의 해당 헤더 필드에 포함할 수 있음(MAY)을 의미.
그리고 만일 request 또는 response에 나타났을 때 그 헤더 필드를 무시할 수 있음.(MAY), (이 규칙에 대한 예외로는 20.32절에서 논의할 Require 헤더 필드가 있음)
"mandatory"의 의미
"mandatory" 헤더 필드는 request에 반드시 존재해야 한다(MUST). 그 request를 받은 UAS는 반드시 해당 헤더를 이해할 수 있어야 한다.(MUST)
mandatory response 헤더 필드는 response 내에 반드시 존재해야 한다(MUST), 그 response를 처리하는 UAC는 해당 헤더 필드를 이해할 수 있어야 한다.(MUST)
"Not applicable"의 의미
“Not applicable"이란 request 내에 해당 헤더 필드가 있어서는 안 된다는(MUST NOT) 것을 뜻함.
만일 실수로 "Not applicable" 헤더 필드를 request에 넣었다면, request를 받는 UAS에 의해 무시 되어야 함.
Response에서도 request와 같이 해당 필드가 있어서는 안되며, 있더라도 무시해야 함.

## Slide 57: Header Fields - 2
Header Field | Where | Description | Proxy | ACK | BYE | CAN | INV | OPT | REG
Allow | R | UA에 지원되는 Method들을 명시 |  | - | o | - | o | o | o
Allow | 2xx |  |  | - | o | - | m* | m* | o
Allow | r |  |  | - | o | - | o | o | o
Allow | 205 |  |  | - | m | - | m | m | m
Authentication-Info | 2xx | HTTP Digest와의 mutual authentication을 제공 |  | - | o | - | o | o | o
Authorization | R | UA의 authentication credentials 를 명시 |  | o | o | o | o | o | o
Call-ID | C | Client의 registrations과 inviatation의 식별자 | r | m | m | m | m | m | m
Call-Info |  | Caller, Callee의 추가적인 정보 제공(icon,card, purpose, info) | ar | - | - | - | o | o | o
Contact | R | Caller, Callee의 위치 정보 Request 및 response 타입에 따라 달리 해석 가능 |  | o | - | - | m | o | o
Contact | 1xx |  |  | - | - | - | o | - | -
Contact | 2xx |  |  | - | - | - | m | o | O
Contact | 3xx |  | d | - | o | - | o | o | o
Contact | 485 |  |  | - | o | - | o | o | o
Notes: Where Filed  R : Request에만 설정, r : response에만 설정, C : request에서 response로 Copy
Proxy Filed  a : proxy가 해당 필드가 없을 경우 Add 가능, m : Proxy는 해당 필드 값을 Modify 가능,
d : Proxy는 해당 필드 값을 Delete 가능, r : proxy는 해더 필드를 read 가능, 해당 필드는 encrypted 될 수 없음.
Operation Field  c : 조건부로. 해더 필드의 필요성은 context에 의존.
m : 필수조건
m* : 필수조건이지만, Client/Server는 해당 해더 필드 없이 메시지를 받을 수 있어야 함.
o : 선택적
t : TCP protocol에서 필수조건, Client/Server는 해당 해더 필드 없이 메시지를 받을 수 있어야 함.
* : 이 헤더 필드는 메시지 body가 empty가 아닌 경우 요구 된다.
"Optional"의 의미
“Optional"은 한 element가 request 또는 response내의 해당 헤더 필드에 포함할 수 있음(MAY)을 의미.
그리고 만일 request 또는 response에 나타났을 때 그 헤더 필드를 무시할 수 있음.(MAY), (이 규칙에 대한 예외로는 20.32절에서 논의할 Require 헤더 필드가 있음)
"mandatory"의 의미
"mandatory" 헤더 필드는 request에 반드시 존재해야 한다(MUST). 그 request를 받은 UAS는 반드시 해당 헤더를 이해할 수 있어야 한다.(MUST)
mandatory response 헤더 필드는 response 내에 반드시 존재해야 한다(MUST), 그 response를 처리하는 UAC는 해당 헤더 필드를 이해할 수 있어야 한다.(MUST)
"Not applicable"의 의미
“Not applicable"이란 request 내에 해당 헤더 필드가 있어서는 안 된다는(MUST NOT) 것을 뜻함.
만일 실수로 "Not applicable" 헤더 필드를 request에 넣었다면, request를 받는 UAS에 의해 무시 되어야 함.
Response에서도 request와 같이 해당 필드가 있어서는 안되며, 있더라도 무시해야 함.

## Slide 58: Header Fields - 3
Header Field | Where | Description | Proxy | ACK | BYE | CAN | INV | OPT | REG
Content-Disposition |  | UAC 및 UAS의 Content disposition을 명시 (session, render, icon,alert) |  | o | o | - | o | o | o
Content-Encoding |  | Entity-body에 적용된 추가된 content coding을 명시 |  | o | o | - | o | o | o
Content-Language |  | Entity-body의 language |  | o | o | - | o | o | o
Content-Length |  | Message Body의 Octet 개수 | ar | t | t | t | t | t | t
Content-Type |  | Message Body의 media type |  | * | * | - | * | * | *
Cseq | c | Sequence Number + Request Method | r | m | m | m | m | m | m
Date |  | Date: Sat, 13 Nov 2010 23:29:00 GMT | a | o | o | o | o | o | o
Error-Info | 300-699 | Error Status Response에 대한 추가적인 정보 제공 | a | - | o | o | o | o | o
Expires |  | Meesage or Content의 만료 시간 |  | - | - | - | o | - | o
From | c | Request를 보낸 Callee. | r | m | m | m | m | m | m
Max-Forwards | R | 최대 forward 가능 횟수 | amr | m | m | m | m | m | m
Notes: Where Filed  R : Request에만 설정, r : response에만 설정, C : request에서 response로 Copy
Proxy Filed  a : proxy가 해당 필드가 없을 경우 Add 가능, m : Proxy는 해당 필드 값을 Modify 가능,
d : Proxy는 해당 필드 값을 Delete 가능, r : proxy는 해더 필드를 read 가능, 해당 필드는 encrypted 될 수 없음.
Operation Field  c : 조건부로. 해더 필드의 필요성은 context에 의존.
m : 필수조건
m* : 필수조건이지만, Client/Server는 해당 해더 필드 없이 메시지를 받을 수 있어야 함.
o : 선택적
t : TCP protocol에서 필수조건, Client/Server는 해당 해더 필드 없이 메시지를 받을 수 있어야 함.
* : 이 헤더 필드는 메시지 body가 empty가 아닌 경우 요구 된다.
"Optional"의 의미
“Optional"은 한 element가 request 또는 response내의 해당 헤더 필드에 포함할 수 있음(MAY)을 의미.
그리고 만일 request 또는 response에 나타났을 때 그 헤더 필드를 무시할 수 있음.(MAY), (이 규칙에 대한 예외로는 20.32절에서 논의할 Require 헤더 필드가 있음)
"mandatory"의 의미
"mandatory" 헤더 필드는 request에 반드시 존재해야 한다(MUST). 그 request를 받은 UAS는 반드시 해당 헤더를 이해할 수 있어야 한다.(MUST)
mandatory response 헤더 필드는 response 내에 반드시 존재해야 한다(MUST), 그 response를 처리하는 UAC는 해당 헤더 필드를 이해할 수 있어야 한다.(MUST)
"Not applicable"의 의미
“Not applicable"이란 request 내에 해당 헤더 필드가 있어서는 안 된다는(MUST NOT) 것을 뜻함.
만일 실수로 "Not applicable" 헤더 필드를 request에 넣었다면, request를 받는 UAS에 의해 무시 되어야 함.
Response에서도 request와 같이 해당 필드가 있어서는 안되며, 있더라도 무시해야 함.

## Slide 59: Header Fields - 4
Header Field | Where | Description | Proxy | ACK | BYE | CAN | INV | OPT | REG
Min-Expires | 423 | Register 가능 한 expires 범위 |  | - | - | - | - | - | m
MIME-Version |  |  |  | o | o | - | o | o | o
Organization |  | Request or Response를 발생하는 조직 | ar | - | - | - | o | o | o
Priority | R | 우선순위 | ar | - | - | - | o | - | -
Proxy-Authenticate | 407 | Authentication challenge를 포함 | ar | - | m | - | m | m | m
Proxy-Authenticate | 401 |  | ar | - | o | o | o | o | o
Proxy-Authorization | R | Client의 authentication 정보와 요청된 credential | dr | o | o | - | o | o | o
Proxy-Require | R | Proxy가 지원해야하는 관련 기능 명시 | ar | - | o | - | o | o | o
Record-Route | R | Dialog에서 request가 proxy를 통하기 위해 Routing 경로를 명시 | ar | o | o | o | o | o | -
Record-Route | 2xx,18x |  | mr | - | o | o | o | o | -
Reply-To |  | Logical return URI 를 명시 (Callback) |  | - | - | - | o | - | -
Require |  | UAC  UAS로 지원되길 바라는 Option | ar | - | c | - | c | c | c
Notes: Where Filed  R : Request에만 설정, r : response에만 설정, C : request에서 response로 Copy
Proxy Filed  a : proxy가 해당 필드가 없을 경우 Add 가능, m : Proxy는 해당 필드 값을 Modify 가능,
d : Proxy는 해당 필드 값을 Delete 가능, r : proxy는 해더 필드를 read 가능, 해당 필드는 encrypted 될 수 없음.
Operation Field  c : 조건부로. 해더 필드의 필요성은 context에 의존.
m : 필수조건
m* : 필수조건이지만, Client/Server는 해당 해더 필드 없이 메시지를 받을 수 있어야 함.
o : 선택적
t : TCP protocol에서 필수조건, Client/Server는 해당 해더 필드 없이 메시지를 받을 수 있어야 함.
* : 이 헤더 필드는 메시지 body가 empty가 아닌 경우 요구 된다.
"Optional"의 의미
“Optional"은 한 element가 request 또는 response내의 해당 헤더 필드에 포함할 수 있음(MAY)을 의미.
그리고 만일 request 또는 response에 나타났을 때 그 헤더 필드를 무시할 수 있음.(MAY), (이 규칙에 대한 예외로는 20.32절에서 논의할 Require 헤더 필드가 있음)
"mandatory"의 의미
"mandatory" 헤더 필드는 request에 반드시 존재해야 한다(MUST). 그 request를 받은 UAS는 반드시 해당 헤더를 이해할 수 있어야 한다.(MUST)
mandatory response 헤더 필드는 response 내에 반드시 존재해야 한다(MUST), 그 response를 처리하는 UAC는 해당 헤더 필드를 이해할 수 있어야 한다.(MUST)
"Not applicable"의 의미
“Not applicable"이란 request 내에 해당 헤더 필드가 있어서는 안 된다는(MUST NOT) 것을 뜻함.
만일 실수로 "Not applicable" 헤더 필드를 request에 넣었다면, request를 받는 UAS에 의해 무시 되어야 함.
Response에서도 request와 같이 해당 필드가 있어서는 안되며, 있더라도 무시해야 함.

## Slide 60: Header Fields - 5
Header Field | Where | Description | Proxy | ACK | BYE | CAN | INV | OPT | REG
Retry-After | (1) | 4xx, 6xx : called Party의 상태 변화 시간 5xx : server의 응답 불가 시간 |  | - | o | o | o | o | o
Route | R | Request의 Routing 경로 | adr | c | c | c | c | c | c
Server | r | UAS의 software 정보 명시 |  | - | o | o | o | o | o
Subject | R | Call의 특성 또는 요약 정보 |  | - | - | - | o | - | -
Supported | R | UAC 및 UAS에 의해 제공되는 extension |  | - | o | o | m* | o | o
Supported | 2xx |  |  | - | o | o | m* | m* | o
Timestamp |  | UAC-> UAS로 Request를 보낸 시간 |  | o | o | o | o | o | o
To | c | Request의 logical recipient | r | m | m | m | m | m | m
Unsupported | 420 | UAS에서 지원 불가능한 기능 나열 |  | - | m | - | m | m | m
User-Agent |  | Request를 생성하는 UAC의 정보 |  | o | o | o | o | o | o
Via | R | Request가 거쳐온 경로, response가 routing 되어야 할 경로 | amr | m | m | m | m | m | m
Via | rc |  | dr | m | m | m | m | m | m
Notes: : 410,413,480,486,500,503,600,603
Where Filed  R : Request에만 설정, r : response에만 설정, C : request에서 response로 Copy
Proxy Filed  a : proxy가 해당 필드가 없을 경우 Add 가능, m : Proxy는 해당 필드 값을 Modify 가능,
d : Proxy는 해당 필드 값을 Delete 가능, r : proxy는 해더 필드를 read 가능, 해당 필드는 encrypted 될 수 없음.
Operation Field  c : 조건부로. 해더 필드의 필요성은 context에 의존.
m : 필수조건
m* : 필수조건이지만, Client/Server는 해당 해더 필드 없이 메시지를 받을 수 있어야 함.
o : 선택적
t : TCP protocol에서 필수조건, Client/Server는 해당 해더 필드 없이 메시지를 받을 수 있어야 함.
* : 이 헤더 필드는 메시지 body가 empty가 아닌 경우 요구 된다.
"Optional"의 의미
“Optional"은 한 element가 request 또는 response내의 해당 헤더 필드에 포함할 수 있음(MAY)을 의미.
그리고 만일 request 또는 response에 나타났을 때 그 헤더 필드를 무시할 수 있음.(MAY), (이 규칙에 대한 예외로는 20.32절에서 논의할 Require 헤더 필드가 있음)
"mandatory"의 의미
"mandatory" 헤더 필드는 request에 반드시 존재해야 한다(MUST). 그 request를 받은 UAS는 반드시 해당 헤더를 이해할 수 있어야 한다.(MUST)
mandatory response 헤더 필드는 response 내에 반드시 존재해야 한다(MUST), 그 response를 처리하는 UAC는 해당 헤더 필드를 이해할 수 있어야 한다.(MUST)
"Not applicable"의 의미
“Not applicable"이란 request 내에 해당 헤더 필드가 있어서는 안 된다는(MUST NOT) 것을 뜻함.
만일 실수로 "Not applicable" 헤더 필드를 request에 넣었다면, request를 받는 UAS에 의해 무시 되어야 함.
Response에서도 request와 같이 해당 필드가 있어서는 안되며, 있더라도 무시해야 함.

## Slide 61: Header Fields - 6
Header Field | Where | Description | Proxy | ACK | BYE | CAN | INV | OPT | REG
Warning | r | Response의 상태에 대한 추가적인 정보 –3-digit warning code, host name, warning text 포함 –300 ~ 329 : session description에서keyword와 관련된 문제 –330 ~ 339 : basic network service와 관련된 warning –370 ~ 379 : quantitative QoS 파라미터와 관련된 warning –390 ~ 399 : miscellaneous warning |  | - | o | o | o | o | o
WWW-Authenticate | 401 | Authentication challenge를 포함 | ar | - | m | - | m | m | m
WWW-Authenticate | 407 |  | ar | - | o | - | o | o | o
Notes: Where Filed  R : Request에만 설정, r : response에만 설정, C : request에서 response로 Copy
Proxy Filed  a : proxy가 해당 필드가 없을 경우 Add 가능, m : Proxy는 해당 필드 값을 Modify 가능,
d : Proxy는 해당 필드 값을 Delete 가능, r : proxy는 해더 필드를 read 가능, 해당 필드는 encrypted 될 수 없음.
Operation Field  c : 조건부로. 해더 필드의 필요성은 context에 의존.
m : 필수조건
m* : 필수조건이지만, Client/Server는 해당 해더 필드 없이 메시지를 받을 수 있어야 함.
o : 선택적
t : TCP protocol에서 필수조건, Client/Server는 해당 해더 필드 없이 메시지를 받을 수 있어야 함.
* : 이 헤더 필드는 메시지 body가 empty가 아닌 경우 요구 된다.
"Optional"의 의미
“Optional"은 한 element가 request 또는 response내의 해당 헤더 필드에 포함할 수 있음(MAY)을 의미.
그리고 만일 request 또는 response에 나타났을 때 그 헤더 필드를 무시할 수 있음.(MAY), (이 규칙에 대한 예외로는 20.32절에서 논의할 Require 헤더 필드가 있음)
"mandatory"의 의미
"mandatory" 헤더 필드는 request에 반드시 존재해야 한다(MUST). 그 request를 받은 UAS는 반드시 해당 헤더를 이해할 수 있어야 한다.(MUST)
mandatory response 헤더 필드는 response 내에 반드시 존재해야 한다(MUST), 그 response를 처리하는 UAC는 해당 헤더 필드를 이해할 수 있어야 한다.(MUST)
"Not applicable"의 의미
“Not applicable"이란 request 내에 해당 헤더 필드가 있어서는 안 된다는(MUST NOT) 것을 뜻함.
만일 실수로 "Not applicable" 헤더 필드를 request에 넣었다면, request를 받는 UAS에 의해 무시 되어야 함.
Response에서도 request와 같이 해당 필드가 있어서는 안되며, 있더라도 무시해야 함.

## Slide 62: Response Codes(1xx)
Code | Name | Description
100 | Trying | Next-Hop Server에게서 수신 받고, Unspecified Action이 진행 중
180 | Ringing | INVITE Request를 User에게 Alert하는 중
181 | Call Is Being Forwarded | Call이 Forwarding되어 다른 주소로 전송 중
182 | Queued | 일시적으로 호 연결이 불가능, Reject를 하지 않고 Callee가 이용 가능해지면, Final Status response를 전달.
183 | Session Progress | 진행되고 있는 Call에 대한 Information을 전달을 목적으로 함 Reason-Phrase, Header-Fields or Message Body를 이용하여 Call Progress에 대해 detail 하게 전달 가능

## Slide 63: Response Codes(2xx)
Code | Name | Description
200 | OK | Request가 Success.

## Slide 64: Response Codes(3xx)
Code | Name | Description
300 | Multiple Choices | Callee의 위치가 다수 등록되어 있는 경우, 하나의 위치를 선택하여 Redirection하기 위함
301 | Move Permanently | Request URI에서 사용자를 찾을 수 없고, Contact header field에 의해 New Address가 제공되면 Request를 재시도하기 위함
302 | Move Temporarily | Request URI에서 사용자가 임시적으로 이동하였고, Contact header field에 의해 New Address가 제공되어 Request를 재시도하기 위함
305 | Use Proxy | Requested Resource에 접근을 할 시, 지정된 Proxy를 사용하여 접근하기를 원할 경우.
380 | Alternative Service | Call 이 성곡적이지 못하고, Alternative Services가 가능할 경우 Response의 Message Body에 Alternative Services가 기술 된다.

## Slide 65: Response Codes(4xx)-1
Code | Name | Description
400 | Bad Request | Request에 malformed syntax가 포함된 경우
401 | Unauthorized | 사용자 인증을 요구할 때 사용
402 | Payment Required | Reserved for future use
403 | Forbidden | Request의 syntax는 문제 없지만, 실행이 거부 당함.
404 | Not Found | Server가 User의 Information을 가지고 있는 경우, Request-URI에 기록된 domain에 사용자가 존재하지 않을 경우 수신자의 Domain과 Request-URI의 도메인이 일치하지 않을 경우
405 | Method Not Allowed | 허용하지 않는 Request-URI Method를 포함하고 있는 경우 Response의 Allow header field에 허용하는 Method for Address List를 포함
406 | Not Acceptable | Accept 할 수 없는 contents를 포함한 경우
407 | Proxy Authentication Required | Callee가 아닌 Communication channel에서 인증을 요구할 때 사용
408 | Request Timeout | Request에 대한 Response 생성을 못하고 timeout이 발생한 경우
410 | Gone | Requested Resource가 불가능하고, Server에 사용가능한 Address를 모를 경우
413 | Request Entity Too Large | Request Body Size가 허용 범위를 넘을 경우

## Slide 66: Response Codes(4xx)-2
Code | Name | Description
414 | Request-URI Too Long | Server에서 해석 가능한 Request-URI의 번위를 초과할 경우
415 | Unsupported Media Type | Request의 Body에 지원하지 않는 Media가 포함된 경우 Response에 Accept, Accept-Encoding, Accept-Language header Field 포함
416 | Unsupported URI Scheme | Request-URI의 scheme을 Server가 지원하지 않는 경우
420 | Bad Extension | Proxy-Require or Require header Field에 사용된 확장 protocol을 이해할 수 없는 경우. Reponse의 unsupported Header Filed를 설정하여 전송
421 | Extension Required | Request를 처리하기 위해 확장이 필요하지만, supported header filed에 기술되지 않은 경우, Reponse의 Require header field에 요구되는 확장을 기술하여 전송
423 | Interval Too Brief | Request의 재설정되는 Resource의 만료 시간이 짧은 경우, Regitar에서 사용
480 | Temporarily Unavailable | Callee의 End System에 성공적으로 접속 되었지만, 임시적으로 Call와 통신이 불가능할 경우
481 | Call / Transaction Does Not Exist | Received Request와 Matching되는 dialog 또는 Transaction 이 없는 경우
483 | Too Many Hops | Max-Forwards header field 값이 0인 request 수신 시
484 | Address Incomplete | 불완전한 Request-URI를 수신한 경우

## Slide 67: Response Codes(4xx)-3
Code | Name | Description
485 | Ambiguous | Request-URI가 모호할 경우 이 응답은 Contact header field에 사용 가능한 Specific Address를 포함 할 수 있으나, 정보 누출을 방지하기 위해 404(Not Found)나 Specific Address 표현을 금지할 수 있음
486 | Busy Here | Callee 의 End System에 접속하였지만 Callee가 응답이 없거나 다른 Call을 처리 하고 있는 경우
487 | Request Terminated | Request가 BYE or CANCEL에 의해 중단된 경우
488 | Not Acceptable Here | 606( Not Acceptable )과 동일 Request-URI에 설정된 Address에서 특정 Media의 처리 능력이 없을 경우
491 | Request Pending | Request를 처리하는 도중 같은 Dialog에 UAS가 Request를 수신한 경우
493 | Undecipherable | 해독할 MIME Body가 없거나 해독을 위한 Key가 포함되자 않은 경우

## Slide 68: Response Codes(5xx)
Code | Name | Description
500 | Server Internal Error | Server가 Request를 처리할 수 없는 상태인 경우
501 | Not Implemented | UAS가 Request Method를 인지할 수 없는 경우
502 | Bad Gateway | Server가 gateway or proxy로 사용되는 동안, downstream Server로 부터 invalid response를 수신한 경우
503 | Service Unavailable | Server가 임시적으로 과부하 또는 유지보수로 Request를 처리 할 수 없는 경우Reponse의 Retry-After header field를 설정 가능
504 | Server Time-out | Server가 request 처리를 위해 접속한 other Server와 Time out이 발생한 경우
505 | Version Not Supported | Request에 설정된 SIP version을 Server가 지원하지 않는 경우
513 | Message Too Large | Server의 message length 허용 범위를 초과한 경우

## Slide 69: Response Codes(6xx)
Code | Name | Description
600 | Busy Everywhere | Callee의 End System에 접속은 성공하였지만, Callee는 통화 중 이거나 호를 거부한 경우 거부 이유를 명시하기 싫은 경우 603(Decline)사용 가능 다른 어떤 End Point 에 대해서도 응답을 하지 않을 것을 아는 경우 사용, otherwise 486(Busy Here) 사용
603 | Decline | Callee의 End System에 접속은 성공하였지만, Callee에 의해 거부 되는 경우
604 | Does Not Exist Anywhere | Server가 Request-URI에 표시된 User가 존재하지 않는다는 정보가 있을 경우
606 | Not Acceptable | 사용자의 Agent는 연결되길 윈하나, session description (media, bandwidth, address 형태)등이 받아들여질 수 없는 경우

## Slide 70
Overview of Security
HTTP Authentication
S/MIME
SIP Message Security

## Slide 71: Overview of SIP Message Security
SIP signaling message에만 적용(미디어에 대한 보완은 배제)
기존 보안 모델의 재사용을 권고
보안 메커니즘
  HTTP 인증
    HTTP에서 사용하는 인증 방법으로 Digest 인증만을 사용
    Relay와 인증 기능을 제공
    RFC 2617
  TLS
    UDP에서는 사용할 수 없으며 TCP 에서만 사용
    암/복호화를 통한 신뢰 구간 형성
    메시지의 보안 및 무결성을 제공
    RFC 2246
  S/MIME(Secure/Multipurpose Internet Mail Extension)
    SIP 사용자 양단의 보안 기능을 제공
    메시지에 대한 보안, 무결성, 상호 인증 기능 제공
    RFC 2633

## Slide 72: Usage of HTTP Authentication
HTTP authentication을 기반한 stateless, challenge-based mechanism 제공
Digest 인증 mechanism은 메시지 인증을 제공
Security 문제로 “Basic” authentication은 사용하지 않음
Framework
  HTTP (RFC 2617)와 유사
  auth-scheme, auth-param, challenge, realm, realm-value, and credentials는 HTTP와 동일
  UAS, registrar, redirect server : 401(Unauthorized)를 Authentication을 위해 사용
  Proxy : 407(Proxy Authentication Required)를 사용
  realm string
    Protection domain
    Globally unique
    Human-readable
  Default username : “anonymous”, password : “”
  ACK and CANCEL에 대해서는 인증 요구 불가
  UAC가 Challenge 수신시 Credential을 전송
    WWW-Authenticate header field or Proxy-Authenticate

## Slide 73: User-to-User Authentication

## Slide 74: Proxy-to-User Authentication

## Slide 75: S/MIME
Secure Multi-Purpose Internet Mail Extensions
양단간(UAC to UAS)에 적용되는 보안 메커니즘
SIP 양단간 기밀성, 무결성의 보안 서비스 제공
OPTION 메소드를 사용하여 상대방의 인증서 및 서명을 요청
인증서는 사용자 인증, SIP 메시지의 서명에 사용되는 키, SIP 메시지 암호화에 사용되는 대칭키를 암호화 하는 키 정보 저장
인증서는 공인 인증 기관을 통해서 획득
(사설 인증서 사용이 가능 하나 권고 하지 않음)
사용자 인증은 인증서와 SIP 메시지의 주소 관련 필드가 일치하는지 비교
SDP 암호화가 적용된 SIP 메시지 예제

## Slide 76: S/MIME
493(Undecipherable) reponse 처리
  UAS에서 메시지 복호화를 할 수 없는 경우
  Response 시 “smime-type=certs-only” 구문을 사용하여 S/MIME 형태로 인증서를 보낼 수 있다.
  인증서를 포함 하지 않는 493 response는 양단의 암호화를 사용하지 않음을 의미
Secure MIME bodie type
  application/pkcs7-mime
  application/pkcs7-signature
SHA1 인증과 3 DES 암호화 알고리즘을 사용

## Slide 77
UANGEL Corporation